## Slide 1
Brick in Architecture
آجر در معماری
گروه معماری پارساکد
Parsacad.com

## Slide 5
Colosseum in italy

## Slide 39
آجر آلومینایی به مجموعه گسترده‌ای از انواع آجرهای نسوز گفته می‌شود که حاوی ۴۵ تا ۹۹ اکسید آلومینیم (Al2O3 ) می‌باشند.
آجر نسوز در واقع نوعی چینی است که از انواع خاکهای نسوز تهیه می‌شود . چینی ، همان سرامیک با کیفیت است که دارای ساختاری ظریفتر و متراکم تر از سفال است . درجه حرارت پخت آجر نسوز ، حدود 1500 درجه سانتی‌گراد است .
دمای ذوب)-درجه کلوین( | نوع آجر
1600 – 1700 | آجر نسوز معمولی
1785 | آجر کائولنی 2H2O . 2SiO2 . Al2O3
1700 | آجر سیلیسی
1802 – 1880 | آجر رسی غنی از آلومین
1810 | آجر مولیت ( (2SiO2 . 3Al2O3
1816 | آجر سیلیمانیت (SiO2 . Al2O3)
1770 | آجر کرومیت (Cr2O3 . FeO)
2050 | آجر آلومین
2135 | آجر اسپنیل (Al2O3 . MgO)
2200 | آجر منیزی ( MgO)
2200 -2700 | آجر زیرکونیوم (ZrO2)

## Slide 40
آجر تراشی
آجر ‌‌تراشی درمعماری کاربردی بسیار متنوع دارد. با توجه به قابلیت شکل‌پذیری آجر، می‌توان برای تزئین درون یا بیرون بنا از این نوع آجراستفاده کرد. اما بیش‌‌ترین کاربرد آجر‌‌تراش در نمای ساختمان است؛ برای ستو‌‌‌ن‌ها،نیم‌ستو‌‌‌ن‌ها، سرستو‌‌‌ن‌ها، سطوح مختلف روی دیوارها، سردرها، قاب‌بندی پنجره‌ها، طاقچه‌ها،پنجر‌‌‌ه‌های مشبکآجری،کتیبه‌ها، گلدا‌‌‌ن‌ها وسایر قسمت‌هایبنا به نحو مطلوبی کاربرد دارد .
کتیبه سردر ورودی یک بنا در دوره سلجوقی ، بخارا

## Slide 41
استفاده از آجر در تزئینات معماری افزون بر زیبایی، شخصیت ایرانی نیز به بنا می‌دهد؛مشروط بر اینکه معماران از فنون اجرایی وقابلیت‌های این ماده آگاه باشند وبا امکانات جدید و الگو گرفتن از نمونه‌های ممتاز گذشته، طرح‌هایی بدیع و امروزیعرضه کنند. از شیو‌‌‌ه‌های آجر‌‌تراشی گذشته که بیش‌‌تر به نیروی انسانی وزور بازوی دست متکی بود امروز به مدد تجهیزات، دستگاه‌ها وابزار‌هایمناسبمی‌تواند به صورت بهینه استفاده شود واین رشتة هنری منسوخ شده در ساخت تزئینات معماری دوبارهرونق یابد.

## Slide 42
آجر و نما
هرروز به تعداد نماهای شهرها اضافه می‌شود.تعدد در مصالح کاربردی از یک سو و ترکیب آنها از سوی دیگر هزاران هزار طرح مختلف را به وجود می‌آورد.اما از بین این همه نما تعداد کمی هستند که هم از نظر بصری حس خوبی به بیننده القا می‌کنند و هم ازنظر اقتصادی توجیهی منطقی ومهم‌تر از همه اصالت طراحی دارند و هم سو با فرهنگ وپیشینه‌ی مردم آن شهر هستند.
این تنوع در طراحی باعث بهم ریختگی سیمای شهر شده به طوری که حتی وقتی به نمای ساختمان‌های یک خیابان نگاه می‌کنیم این همه تفاوت سردرگمی ایجاد می‌کند.

## Slide 43
شایان ذکر است که تنها مصالحی که دارای فاکتورهای لازم و کافیست آجر است.آجر از دیرباز در اکثر شهرهای ایران استفاده می‌شده و علاوه بر مشخصاتی که در بالا ذکر شد از نظر اقلیمی با اکثر مناطق ایران هماهنگ است.
آجر به عنوان یکی از مصالح اصلی در ساختمان استفاده می‌شده که امروز نقش خود را به سفال داده است , اما همچنان عضو جدا نشدنی نمای ساختمان است.امروز آجرنما خلا ایجاد شده در یک دوره‌ی بدون آجر را پر کرده که مشخصه‌ی مهم آن کاهش بار مرده‌ی ساختمان است. پلاک‌های آجری با تفاوت رنگ و همچنین ابعاد مختلف, قابلیت ایجاد طرح‌های گوناگونی را می‌دهد. این اتحاد در جنس درعین تنوع در ابعاد و طرح ، یکپارچگی و هماهنگی در نمای شهر ایجاد می‌کند.

## Slide 44
جایگاه آجر در معماری مدرن
معماران امروزبرای احیای آجر در بناها به فکر طراحی الگوهای متفاوت آجری افتادند.این الگوها به صورت منظم و نامنظم چیده می‌شوند که آجر را از یک مصالح سنتی به یک سلول نوین تبدیل کرده است. نا گفته نماند که طراحی الگو به صورت قاب‌های آجری از گذشته نیز وجود داشته اما این روزها به عنوان طراحی لانه زنبوری اجرا می‌گردد به این معنی که از یک سلول اولیه شروع می‌شود و به کل طرح تعمیم پیدا می‌کند.
آجر نما این امکان را به طراح می‌دهد که با کاهش چشمگیر وزن پوسته‌ی طرح هزاران هزار ایده‌ی جدید و منحصر به فرد ایجاد کند.این الگوها می‌توانند با بیرون زدگی و یا چرخش در زوایای مختلف ایجاد شوند ویا در ساده‌ترین حالت از آجرنما در ضخامت‌های مختلف استفاده کرد تا این اختلاف سطح باعث سایه اندازی در ساعات مختلف روز شود و جلوه‌ای ویژه به نمای ساختمان هدیه کند.
الگوی آجری در معماری امروز

## Slide 45
طراحی مدرن توسط آجر

## Slide 46
یکی از بهترین ایده‌ها برای دیوارهای جدا کننده‌ی فضا(پارتیشن)استفاده از این الگوها است چون هم طرحی خاص دارند و هم قابلیت گسترش در سه بعد را دارند.

## Slide 47
تقسيم بندي گوناگون آجر

## Slide 54
منابع
1 – نقشه كشي ساختمان - مهندس جمشيد خاني ومهندس عليرضا بابايي
2 – مصالح ساختماني - احمد حامي
3 – اجراي ساختمان با مصالح سنتي – حسين زمرشيدي
4 – اينترنت :
http://www.memarblog.com
http://www.farsnews.com
http://civilarc.blogfa.com
http://daneshnameh.roshd.ir
http://omranteam.blogfa.com
http://www.qomstandard.com
http://www.photo-tbk.blogfa.com
http://www.qommiras.ir
http://www.civil-tech.net
http://materialist-sr-iau.blogfa.com
http://www.gtalk.ir
http://mamemaran.persianblog.ir

## Slide 55
پایان